## Slide 1
Orthèses de cheville
Types, critères de choix et prise de mesure Les orthèses de cheville compensent:
une défaillance ligamentaire, musculaire ou osseuse.
Elles visent à:
- Stabiliser,
- Immobiliser
Soutenir la cheville selon la gravité
de la lésion.

## Slide 2
Typologie générale
• Orthèses de série ou sur mesure (LPPR) • Objectif : contention – stabilisation – immobilisation • Différents niveaux de rigidité selon la pathologie • Prescription médicale nécessaire

## Slide 3
Attelles souples
• Tissu élastique ou tricot compressif (maille respirante) • Sangles croisées / renforts malléolaires • Favorisent la proprioception Indications: entorses bénignes (stade I), œdèmes,
prévention sportive Exemples : DonJoy® FortiLax™, Thuasne® Malleoaction®

## Slide 4
Attelles semi-rigides
• Coques plastiques malléolaires + inserts gel ou air • Sangles de rappel en 8 (Velcro) • Contrôle du varus/valgus Indications: entorses moyennes (stade II),
instabilités modérées, reprise sportive Exemples : Aircast® AirSport+,
DonJoy® ActyLight®

## Slide 5
Attelles articulées
• Structure rigide bilatérale avec axe mécanique et
plots de limitation (ROM) • Réglage précis flexion/extension Indications: ligamentoplasties, instabilités sévères,
rééducation post-traumatique Exemples : DonJoy® MaloLax™, AchiLax™

## Slide 6
Bottes de marche
• Coques rigides englobant jambe et pied • Semelle amortissante “rocker bottom” • Parfois chambre pneumatique Indications: entorses graves, fractures
stabilisées,
suites opératoires Exemples : Aircast® AirSelect™,
Maxtrax® Xcel

## Slide 7
Chaussures orthopédiques
• Semelle rigide à bascule, ouverture complète • Fermeture velcro large Indications: fractures consolidées, plaies,
décharges post-op Exemples : Podalux® II,
PodaPro®, Aircast® SoftToe™

## Slide 8
Orthèses modernes
Caractéristiques actuelles : • Textiles respirants et élastiques • Sangles à scratch intuitives • Compatibilité chaussure • Zones de confort malléolaire en mousse ou gel Remarque clinique :Une orthèse bien adaptée permet
reprise d’appui immédiate et limite la perte proprioceptive.

## Slide 9
Critères de choix
Analyse croisée : • Gravité de la lésion • Objectif thérapeutique • Profil du patient (âge, activité, morphotype,
observance) Une orthèse adaptée optimise stabilité et confort.

## Slide 10
Gravité de la lésion
Entorse bénigne (I)→ Attelle souple (FortiLax™,
Malleoaction®) Entorse moyenne (II) → Semi-rigide (AirSport+,
ActyLight®) Entorse grave (III) → Botte de marche (AirSelect™,
Maxtrax®) Post-op / arthrodèse→ Articulée (X-Act ROM Lite™,
AchiLax™)

## Slide 11
Objectif thérapeutique
• Maintien fonctionnel → orthèse souple • Limitation mécanique → semi-rigide • Immobilisation stricte → rigide ou articulée Principe clé : Equilibre entre
stabilité et mobilité
pour éviter la raideur
articulaire.

## Slide 12
Confort et observance
• Textile respirant, hypoallergénique • Serrage velcro ajustable • Compatibilité chaussure • Zones malléolaires ergonomiques ➡Un confort optimal favorise l’adhésion du patient
et prévient les abandons.

## Slide 13
Activité du patient
• Sédentaire / âgé → souple ou semi-rigide facile à enfiler
• Actif / professionnel → semi-rigide ou articulée
• Sportif → souple renforcée ou semi-rigide basse
• Post-opératoire → botte rigide ou articulée ROM

## Slide 14
Prise de mesure
Objectifs : centrage biomécanique, maintien efficace,
tolérance cutanée.
• Mesures principales : tour de cheville,
longueur pied-cheville, pointure, tour de mollet,
amplitude (ROM) • Patient assis ou debout, pied à 90° • Comparer au côté sain si possible

## Slide 15
Grilles fabricant
DonJoy® / Aircast® : XS 19–21 cm / S 21–23
/ M 23–25 / L 25–27
/ XL 27–29 / XXL 29–31 Thuasne® : T1 19–21 / T2 21–23 / T3 23–25
/ T4 25–27 / T5 27–29 Vérifier symétrie bilatérale, absence de frottement
et stabilité dynamique à la marche.

## Slide 16
Points clés de l’essayage
• Centrer la zone malléolaire • Éviter toute compression osseuse • Tester la marche et les escaliers • Vérifier la compatibilité chaussure • Ajuster après 24–48h si œdème réduit

## Slide 17
Arbre décisionnel simplifié
Objectif → Type d’orthèse → Durée moyenne → Exemple • Soulager / maintenir → Souple (2–3 sem)
→ FortiLax™, Malleoaction® • Stabiliser / appui → Semi-rigide (3–6 sem)
→ AirSport+, ActyLight® • Contrôle post-op → Articulée (4–8 sem)
→ MaloLax™, AchiLax™ • Immobilisation totale → Botte rigide (4–6 sem)
→ AirSelect™, Maxtrax®

## Slide 18
Synthèse fonctionnelle
Objectif : Restaurer stabilité et mobilité fonctionnelle • Efficacité biomécanique + confort = observance • Orthèse = outil thérapeutique dynamique Triptyque clé :
Bonne indication
Bonne mesure
Bon suivi

## Slide 19
Conclusion
La cheville est un carrefour biomécanique reliant
jambe et pied. • Orthèses = rôle central dans la stabilisation, la prévention
et la rééducation. • Adaptation individualisée selon gravité, objectif
et morphologie. • Mesure rigoureuse et suivi garantissent efficacité
et confort. ➡L’orthèse devient un acteur thérapeutique
du processus de guérison.