## Slide 1
Orthèses, critères de choix et
prise de mesure – Lombaires
Les ceintures lombaires = orthèses de soutien du rachis.
Objectifs : limiter les amplitudes, soulager la douleur,
améliorer la proprioception.
Rôle clé : stabiliser le tronc et accompagner la
rééducation fonctionnelle.

## Slide 2
Principes biomécaniques généraux
Effets thérapeutiques :
• Diminution des contraintes mécaniques et
micro‑mouvements.
• Stabilisation temporaire du tronc.
• Amélioration posturale et proprioceptive.
• Aide à la reprise d’activité sans désadaptation
musculaire.

## Slide 3
Les trois piliers de l’efficacité orthétique
Bonne indication médicale.
Adaptation morphologique et fonctionnelle.
Port contrôlé et suivi orthopédique régulier.

## Slide 4
Classification des orthèses lombaires
Basée sur :
• Niveau de contention (léger, moyen, fort).
• Structure (souple, semi‑rigide, rigide).
• Destination anatomique (lombaire, dorso‑lombaire,
pelvienne).

## Slide 5
Deux grands types de ceintures
• Ceintures de série : tailles standards, souples ou
semi‑rigides.
• Ceintures sur mesure : pour morphologies
spécifiques ou pathologies complexes.

## Slide 6
A. Ceinture de Soutien Lombaire (CSL)
– Indications
Utilisée dans :
• Lombalgies aiguës (tour de reins).
• Prévention des lombalgies d’effort.
• Reprise d’activité post‑épisode douloureux.

## Slide 7
CSL – Objectifs thérapeutiques
• Maintien léger à modéré du tronc.
• Effet antalgique par chaleur et pression diffuse.
• Rappel postural et correction des mauvaises attitudes.
• Réassurance du patient et remobilisation précoce.

## Slide 8
CSL – Caractéristiques techniques et exemples
• Textile élastique / micro‑aéré, 4 baleines dorsales
semi‑rigides.
• Hauteur : 21–26 cm, fermeture Velcro® réglable.
• Port diurne uniquement.
Exemples : Donjoy Porostrap™,
Thuasne Lombaskin®.

## Slide 9
B. Ceintures lombaires renforcées (CMLR)
– Indications
• Lombalgies chroniques / récidivantes.
• Discopathies dégénératives / arthrosiques.
• Prévention des récidives de hernie discale.

## Slide 10
CMLR – Objectifs et effets biomécaniques
• Stabilisation mécanique renforcée.
• Réduction de la charge discale.
• Proprioception accrue et
accompagnement de la reprise d’activité.

## Slide 11
CMLR – Caractéristiques et modèles
• Renforts rigides / semi‑rigides, sangles de
rappel croisées.
• Hauteur postérieure : 26–35 cm.
• Textiles respirants et découpables.
Exemples : Immostrap™, Powerstrap™, LombaStab® High.

## Slide 12
C. Ceinture pelvienne
– Morphologie féminine
Adaptée à la taille fine et hanches larges.
Découpe oblique + emboîtage antérieur pour
confort assis/debout.
Indications : douleurs pelviennes, post‑partum,
instabilité sacro‑iliaque.

## Slide 13
Ceintures pelviennes
– Caractéristiques et exemples
• Forme anatomique avec renforts souples
latéraux.
• Tissu extensible et respirant.
• Exemples : Ladystrap™, MyBabystrap™,
LombaMum’®.

## Slide 14
D. Ceintures de grossesse
– Objectifs
• Soulager les contraintes lombaires et sacro‑iliaques.
• Soutenir le ventre et réduire la lordose.
• Améliorer la posture et prévenir
les douleurs ligamentaires.
Études : amélioration significative
du confort de vie.

## Slide 15
3.2 Prise de mesure – Importance clinique
Une mesure précise = efficacité + confort.
Erreur → mauvaise tenue, gêne respiratoire, inefficacité.
Toujours mesurer debout, respiration normale.

## Slide 16
Tour de taille et hauteur de ceinture
• Tour de taille : au niveau ombilical (ou crêtes iliaques).
• Hauteur selon pathologie :
– 21 cm : prévention, lombalgie légère.
– 26–30 cm : atteinte L3–S1, maintien renforcé.
– 35 cm : dorso‑lombaire / post‑chirurgicale.

## Slide 17
Serrage, confort et alignement
• Contention stable, sans gêne respiratoire.
• Baleines alignées sur l’axe rachidien.
• Vérifier le confort assis et debout.
• Ajuster les sangles en cas de gêne.

## Slide 18
Essai et validation dynamique
Essai en marche et flexion légère.
Contrôler : stabilité postérieure, contact uniforme.
Expliquer au patient :
• Port diurne, durée limitée, associé à rééducation.

## Slide 19
3.3 Critères de choix généraux
Critères principaux : gravité, morphologie, confort,
activité.
Gravité : CSL → CMLR → corset rigide selon besoin.
Durée : usage court (prévention) ou prolongé (chronique).

## Slide 20
Choix individualisé selon le patient
• Objectif thérapeutique : soutien, maintien,
immobilisation partielle.
• Adaptation au mode de vie (travail, sport,
grossesse).
• Importance du confort et de l’observance.

## Slide 21
Rôle fonctionnel de la ceinture lombaire
Dispositif de première intention dans les pathologies
lombaires.
Favorise la reprise du mouvement et la restauration
fonctionnelle.
Soulage, stabilise, corrige.

## Slide 22
Conclusion
– Actions thérapeutiques majeures
Soulagement antalgique : réduction pression discale.
Stabilisation mécanique : limitation des amplitudes.
Rappel postural : améliore la proprioception.

## Slide 23
Conditions d’efficacité clinique
• Indication médicale précise.
• Mesure rigoureuse et ajustement personnalisé.
• Suivi orthopédique régulier.
Ne jamais substituer le
mouvement, mais
l’accompagner.

## Slide 24
Intégration dans une prise en charge globale
Approche pluridisciplinaire :
• Médicale : gestion de la douleur, anti‑inflammatoires.
• Kinésithérapie : gainage, proprioception,
renforcement.
• Hygiéno‑postural : ergonomie, gestes du
quotidien.

## Slide 25
Synthèse finale – Triptyque de réussite
🎯 Bonne indication – Bonne mesure – Bon suivi.
Conditionne la sécurité, l’efficacité thérapeutique et
la satisfaction du patient.
Le pharmacien‑orthésiste = acteur clé de la prise
en charge globale.